Как сделать аварийное восстановление для X12,X14

Необходимые предметы:

* USB-флэш

* Последняя версия прошивки (имя файла будет X12-CA-x.x.x.Rxxxx.pkg)

(Вы можете загрузить последнюю версию прошивки с www.cocktailaudio.com)

* Пожалуйста, измените название прошивки на firmware.pkg)

Вы можете переименовать X12-CA-X.X.X.Rxxxx.pkg в firmware.pkg на вашем ПК

Процедура

ШАГ 1. Скопируйте переименованную прошивку (firmware.pkg) в корневую папку USB флэшки с ПК, и вставьте USB-флэш в USB-порт X12.

ШАГ 2: Подключите адаптер переменного тока к X12 с ВКЛЮЧЕННЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ питания (на задней панели).

ШАГ 3: Нажмите ручку OK (ручку SCROLL) на передней панели и кнопку МЕНЮ в верхней части X12 одновременно. Держите две клавиши нажатыми.

ШАГ 4: Нажмите кнопку ПИТАНИЕ на верхней части блока X12, чтобы включить его.

ШАГ 5: Удерживайте ручку OK (ручка SCROLL) и кнопку МЕНЮ нажатыми (более 5 секунд) пока на экране не отобразится экран обновления прошивки. Вы можете отпустить две клавиши после того, как экран обновления прошивки отобразится на экране ШАГ 6: После ШАГА 5 - X12 самостоятельно обновит прошивку, нормальный процесс обновления. (ПРИМЕЧАНИЕ: X12 автоматически перезагружается после завершения прошивки обновить) Большое спасибо !